| M06 【产品名称】Pad音响M06 【产品型号】YS-M06 【产品颜色】主机有香槟金、玫瑰金和未来银可选 【产品清单】包含主机1台，音箱4只，HDMI转换头1只，底盒1只。 |
| --- |
| 【产品功能特点描述】 ·触摸屏：7 寸超大电容式触摸屏，超级体验享受。 ·分离机身：pad 和功放分离式机身，机身可脱离，如同平板一般拿到房间任何角落操作。 ·显示屏：7 寸超大 IPS 高清彩色全角度显示屏。 ·安卓系统：android4.4深度优化UI系统，丰富资源下载和安装。 ·WIFI 上网功能，无边界的使用在线音乐、视频、图册等丰富资源。 ·音频播放功能：支持各类格式的音频文件播放。 ·视频播放功能：支持各类格式的视频文件播放。 ·外音输入播放功能：支持 1 路立体外音输入功能，可外接电视等音源输入播放。 ·蓝牙音源功能：支持手机、平板等带蓝牙功能设备上播放音乐直接传输到主机上播放。 ·网络收音机功能：接收丰富的广播频道，给广播爱好者更大的资讯空间。 ·音源输出功能：本产品上的音源可输出到别的分体式功放控制主机上播放，实现共享。 ·视频输出功能：通过 HDMI 输出连接电视机，通过电视播放高清视频资源。 ·音箱输出设计：4 个音箱设计，原装配置 4 个三分频高端音箱，满足大房间的享受需求。 ·SDK协议：支持网络协议和智能家居控制系统对接。 |
| 【产品技术参数】 |
| 主机主要参数指标： |
| ·系统：Android | ·显示屏：7寸 |
| ·内存：1GB | ·机身内存：16GB |
| ·CPU： 瑞芯微 RK3188 | ·GPU：四核 |
| ·主频速度：1.6G | ·色彩位：24位 |
| ·电源：AC220V 50HZ | ·输出功率：20W*4（MAX） |
| ·输入阻抗：47KΩ | ·输出阻抗：8Ω |
| ·总谐波失真：0.03% | ·频响：20Hz-20KHz |
| ·主机产品尺寸：178x136x10mm | ·主机开孔尺寸：173*110*60MM |
| 配套音箱主要参数指标： |
| ·功率：20W | ·阻抗：8Ω |
| ·灵敏度：92±2dB | ·频响：50HZ—20KHZ |
| ·外部尺寸：∮210×105MM(直径*厚) | ·开孔尺寸：∮180-185MM |

| M09 【产品名称】Pad音响M09 【产品型号】YS-M09 【产品颜色】主机有香槟金、玫瑰金和未来银可选 【产品清单】包含主机1台，音箱4只，HDMI转换头1只，底盒1只。 |
| --- |
| 【产品功能特点描述】 ·触摸屏：10寸超大电容式触摸屏，超级体验享受。 ·分离机身：pad 和功放分离式机身，机身可脱离，如同平板一般拿到房间任何角落操作。 ·显示屏：10 寸超大 IPS 高清彩色全角度显示屏。 ·安卓系统：android4.4深度优化UI系统，丰富资源下载和安装。 ·WIFI 上网功能，无边界的使用在线音乐、视频、图册等丰富资源。 ·音频播放功能：支持各类格式的音频文件播放。 ·视频播放功能：支持各类格式的视频文件播放。 ·外音输入播放功能：支持 1 路立体外音输入功能，可外接电视等音源输入播放。 ·蓝牙音源功能：支持手机、平板等带蓝牙功能设备上播放音乐直接传输到主机上播放。 ·网络收音机功能：接收丰富的广播频道，给广播爱好者更大的资讯空间。 ·音源输出功能：本产品上的音源可输出到别的分体式功放控制主机上播放，实现共享。 ·视频输出功能：通过 HDMI 输出连接电视机，通过电视播放高清视频资源。 ·音箱输出设计：4 个音箱设计，原装配置 4 个三分频高端音箱，满足大房间的享受需求。 ·SDK协议：支持网络协议和智能家居控制系统对接。 |
| 【产品技术参数】 |
| 主机主要参数指标： |
| ·系统：Android | ·显示屏：10.1寸 |
| ·内存：2GB | ·机身内存：16GB/32GB |
| ·CPU： 瑞芯微 RK3188 | ·GPU：四核 |
| ·主频速度：1.6G | ·色彩位：24位 |
| ·电源：AC220V 50HZ | ·输出功率：20W*4（MAX） |
| ·输入阻抗：47KΩ | ·输出阻抗：8Ω |
| ·总谐波失真：0.03% | ·频响：20Hz-20KHz |
| ·主机产品尺寸：255x216x10mm | ·主机开孔尺寸：173*110*60MM |
| 配套音箱主要参数指标： |
| ·功率：20W | ·阻抗：8Ω |
| ·灵敏度：92±2dB | ·频响：50HZ—20KHZ |
| ·外部尺寸：∮210×105MM(直径*厚) | ·开孔尺寸：∮180-185MM |

| M03 【产品名称】智能音响M03 【产品型号】YS-M03 【产品颜色】香槟金 【产品清单】包含主机1台 |
| --- |
| 【产品功能特点描述】 外观：金属包边，拉丝表面 音源选择： ·蓝牙播放，支持手机、平板等带蓝牙功能设备上播放音乐直接传输到主机上播放。 ·外音输入，支持1路外音输入功能，可外接电脑、电视等音源输入播放。 ·本地音源，外置TF卡，可存储丰富歌曲供播放选择。 专业功能： ·全彩色触摸电阻屏，超级体验享受。 ·音频播放，支持所有格式的音频文件播放。 ·供电模式12v 220v可自由选择。 ·两路开关量，通过触发开关量。 更多贴心功能： ·蓝牙改名，可通过专用软件修改蓝牙名称。 ·协议控制，支持有线485协议和智能家居控制系统对接。 |
| 【产品技术参数】 |
| 主机主要参数指标： |
| ·电源：AC220V 50HZ | ·输出功率：5W*2（MAX） |
| ·输入阻抗：47KΩ | ·输出阻抗：8Ω |
| ·总谐波失真：0.03% | ·频响：20Hz-20KHz |
| ·蓝牙传输距离：≤10M |  |
| ·产品尺寸：86*86*41MM | ·开孔尺寸：78*78*60mm |

| M04 【产品名称】智能音响M04 【产品型号】YS-M04 【产品颜色】主机有象牙白、钢琴黑和香槟金可选 【产品清单】包含主机1台 |
| --- |
| 【产品功能特点描述】 外观：金属包边，一体屏设计 音源选择： ·蓝牙播放，支持手机、平板等带蓝牙功能设备上播放音乐直接传输到主机上播放。 ·外音输入，支持1路外音输入功能，可外接电脑、电视等音源输入播放。 ·本地音源，外置TF卡，可存储丰富歌曲供播放选择。 专业功能： ·一体电容屏，光滑触感，奢华享受。 ·音频播放，支持所有格式的音频文件播放。 ·供电模式12v 220v可自由选择。 ·支持手机App控制。 更多贴心功能： ·蓝牙改名，可通过专用软件修改蓝牙名称。 ·协议控制，支持有线485协议和智能家居控制系统对接，支持向往网络协议。 ·定时闹铃模式。 ·支持QQ音乐Qplay推送。 |
| 【产品技术参数】 |
| 主机主要参数指标： |
| ·电源：AC220V 50HZ | ·输出功率：10W*2（MAX） |
| ·输入阻抗：47KΩ | ·输出阻抗：8Ω |
| ·总谐波失真：0.03% | ·频响：20Hz-20KHz |
| ·蓝牙传输距离：≤10M |  |
| ·产品尺寸：86*86*41MM | ·开孔尺寸：78*78*60mm |

| M0 【产品名称】智能音响M0 【产品型号】YS-M0 【产品颜色】主机有象牙白、钢琴黑和香槟金可选 【产品清单】包含主机1台 |
| --- |
| 【产品功能特点描述】 外观：金属包边，高品质有机玻璃面板 音源选择： ·蓝牙播放，支持手机、平板等带蓝牙功能设备上播放音乐直接传输到主机上播放。 ·外音输入，支持1路外音输入功能，可外接电脑、电视等音源输入播放。 ·本地音源，外置TF卡，可存储丰富歌曲供播放选择。 专业功能： ·音频播放，支持所有格式的音频文件播放。 ·6大触摸按键（播放/暂停、切换歌曲、音量+、音量-、蓝牙播放、外接线路）。 ·供电模式12v 220v可自由选择。 ·支持手机App控制。 更多贴心功能： ·蓝牙改名，可通过专用软件修改蓝牙名称。 ·协议控制，支持有线485协议和智能家居控制系统对接。 |
| 【产品技术参数】 |
| 主机主要参数指标： |
| ·电源：AC220V 50HZ | ·输出功率：10W*2（MAX） |
| ·输入阻抗：47KΩ | ·输出阻抗：8Ω |
| ·总谐波失真：0.03% | ·频响：20Hz-20KHz |
| ·蓝牙传输距离：≤10M |  |
| ·产品尺寸：86*86*58MM | ·开孔尺寸：78*78*60mm |